## Slide 1: 第 5 章 运输层

## Slide 2: 第 5 章 运输层
5.1 运输层协议概述
5.2 用户数据报协议 UDP
5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.4 可靠传输的工作原理
5.5 TCP 报文段的首部格式
5.6 TCP 可靠传输的实现
5.7 TCP 的流量控制
5.8 TCP 的拥塞控制
5.9 TCP 的运输连接管理

## Slide 3: 5.1 运输层协议概述
5.1.1 进程之间的通信
5.1.2 运输层的两个主要协议
5.1.3 运输层的端口

## Slide 4: 5.1.1 进程之间的通信
传输层提供了主机应用程序进程之间的端到端的服务。
只有位于网络边缘部分的主机的协议栈才有运输层，而网络核心部分中的路由器在转发分组时都只用到下三层的功能。

## Slide 5: 运输层的作用
5
4
3
2
1
运输层提供应用进程间的逻辑通信
主机 A
主机 B
应用进程
应用进程
路由器 1
路由器 2
AP1
LAN2
WAN
AP2
AP3
AP4
IP 层
LAN1
AP1
AP2
AP4
端口
端口
5
4
3
2
1
IP 协议的作用范围
运输层协议 TCP 和 UDP 的作用范围
AP3
运输层为相互通信的应用进程提供了逻辑通信

## Slide 6: 网络层和运输层有明显的区别
网络层是为主机之间提供逻辑通信，
而运输层为应用进程之间提供端到端的逻辑通信。

应用进程
…


应用进程
…

IP 协议的作用范围
（提供主机之间的逻辑通信）
TCP 和 UDP 协议的作用范围
（提供进程之间的逻辑通信）
互联网
运输层协议和网络层协议的主要区别

## Slide 7: 运输层的作用
在一台主机中经常有多个应用进程同时分别和另一台主机中的多个应用进程通信。即复用 (multiplexing)和分用 (demultiplexing)。

## Slide 8: 基于端口的复用和分用功能
应
用
层
运
输
层
网
络
层
TCP 报文段
UDP
用户数据报
应用进程
TCP 复用



IP 复用
UDP 复用



TCP 报文段
UDP
用户数据报






应用进程
端口
端口
TCP 分用
UDP 分用
IP 分用
IP 数据报
IP 数据报
发送方
接收方

## Slide 9: 两种不同的运输协议
根据应用程序的不同需求，运输层需要有两种不同的运输协议，即面向连接的 TCP 和无连接的 UDP 。
当运输层采用面向连接的 TCP 协议时，尽管下面的网络是不可靠的（只提供尽最大努力服务），但这种逻辑通信信道就相当于一条全双工的可靠信道。
当运输层采用无连接的 UDP 协议时，这种逻辑通信信道是一条不可靠信道。

## Slide 10: 可靠信道与不可靠信道
？
应
用
层
运
输
层
接收进程
全双工可靠信道
数据
使用 面向连接的
协议，如 TCP。
使用 无连接的
协议，如 UDP。
不可靠信道
发送进程
数据
接收进程
发送进程
数据
数据

## Slide 11: 5.1.2 运输层的两个主要协议
TCP/IP 的运输层有两个主要协议：
(1) 用户数据报协议 UDP (User Datagram Protocol)
(2) 传输控制协议 TCP (Transmission Control Protocol)
TCP
UDP
IP
应用层
数据链路层
运输层
TCP/IP 体系中的运输层协议

## Slide 12: TCP 与 UDP
两个对等运输实体在通信时传送的数据单位叫作运输协议数据单元 TPDU (Transport Protocol Data Unit)。
TCP 传送的数据单位协议是 TCP 报文段(segment)。
UDP 传送的数据单位协议是 UDP 报文。

## Slide 13: TCP 与 UDP
UDP：一种无连接协议
  提供无连接服务。
  在传送数据之前不需要先建立连接。
  传送的数据单位协议是 UDP 报文。
  对方的运输层在收到 UDP 报文后，不需要给出任何确认。
  虽然 UDP 不提供可靠交付，但在某些情况下 UDP 是一种最有效的工作方式。

## Slide 14: TCP 与 UDP
TCP：一种面向连接的协议
  提供面向连接的服务。
  传送的数据单位协议是 TCP 报文段 (segment)。
  TCP 不提供广播或多播服务。
  由于 TCP 要提供可靠的、面向连接的运输服务，因此不可避免地增加了许多的开销。

## Slide 15: 5.1.3 运输层的端口
运行在计算机中的进程是用进程标识符来标志的。
但运行在应用层的各种应用进程却不应当让计算机操作系统指派它的进程标识符。这是因为在互联网上使用的计算机的操作系统种类很多，而不同的操作系统又使用不同格式的进程标识符。

## Slide 16: 端口号 (protocol port number)
解决这个问题的方法就是在运输层使用协议端口号 (protocol port number)，或通常简称为端口 (port)。

## Slide 17: TCP/IP 运输层端口
端口用一个 16 位端口号进行标志。
端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标志本计算机应用层中的各进程。
在互联网中，不同计算机的相同端口号是没有联系的。
由此可见，两个计算机中的进程要互相通信，不仅必须知道对方的 IP 地址（为了找到对方的计算机），而且还要知道对方的端口号（为了找到对方计算机中的应用进程）。

## Slide 18: 两大类端口
(1) 服务器端使用的端口号
  熟知端口，数值一般为 0~1023。
  登记端口号，数值为 1024~49151，为没有熟知端口号的应用程序使用的。使用这个范围的端口号必须在 IANA 登记，以防止重复。
(2) 客户端使用的端口号
  又称为短暂端口号，数值为 49152~65535，留给客户进程选择暂时使用。
  当服务器进程收到客户进程的报文时，就知道了客户进程所使用的动态端口号。通信结束后，这个端口号可供其他客户进程以后使用。

## Slide 19: 常用的熟知端口
UDP | TCP
IP | 
SMTP
FTP
Telnet
RPC
DNS
SNMP
TFTP
111
53
161
69
25
21 20
23
HTTP
80
HTTPS
443
SNMP(trap)
162

## Slide 20: 5.2 用户数据报协议 UDP
5.2.1 UDP 概述
5.2.2 UDP 的首部格式

## Slide 21: 5.2.1 UDP概述
UDP 只在 IP 的数据报服务之上增加了很少一点的功能：
  复用和分用的功能
  差错检测的功能

## Slide 22: UDP 的主要特点
(1) UDP 是无连接的，发送数据之前不需要建立连接，因此减少了开销和发送数据之前的时延。
(2) UDP 使用尽最大努力交付，即不保证可靠交付，因此主机不需要维持复杂的连接状态表。
(3) UDP 是面向报文的。UDP 对应用层交下来的报文，既不合并，也不拆分，而是保留这些报文的边界。UDP 一次交付一个完整的报文。

## Slide 23: UDP 的主要特点
(4) UDP 没有拥塞控制，因此网络出现的拥塞不会使源主机的发送速率降低。这对某些实时应用是很重要的。很适合多媒体通信的要求。
(5) UDP 支持一对一、一对多、多对一和多对多的交互通信。
(6) UDP 的首部开销小，只有 8 个字节，比 TCP 的 20 个字节的首部要短。

## Slide 24: 面向报文的 UDP
应用程序必须选择合适大小的报文。
  若报文太长，UDP 把它交给 IP 层后，IP 层在传送时可能要进行分片，这会降低 IP 层的效率。
  若报文太短，UDP 把它交给 IP 层后，会使 IP 数据报的首部的相对长度太大，这也降低了 IP 层的效率。

## Slide 25: 5.2.2 UDP 的首部格式
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段很简单，只有 8 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报
UDP用户数据报的首部和伪首部

## Slide 26: UDP 基于端口的分用
IP 层
UDP 数据报到达
端口 2
端口 3
端口 1
UDP 分用
当运输层从 IP 层收到 UDP 数据报时，就根据首部中的目的端口，把 UDP 数据报通过相应的端口，上交最后的终点——应用进程。

## Slide 27
用户数据报 UDP 有两个字段：数据字段和首部字段。首部字段有 8 个字节，由 4 个字段组成，每个字段都是 2 个字节。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 28
在计算检验和时，临时把“伪首部”和 UDP 用户数据报连接在一起。伪首部仅仅是为了计算检验和。
伪首部
源端口
目的端口
长 度
检验和
数 据
首 部
UDP长度
源 IP 地址
目的 IP 地址
0
17
IP 数据报
字节
4
4
1
1
2
12
2
2
2
2
字节
发送在前
数 据
首 部
UDP 用户数据报

## Slide 29: 计算 UDP 检验和的例子
10011001 00010011 → 153.19
00001000 01101000 → 8.104
10101011 00000011 → 171.3
00001110 00001011 → 14.11
00000000 00010001 → 0 和 17
00000000 00001111 → 15
00000100 00111111 → 1087
00000000 00001101 → 13
00000000 00001111 → 15
00000000 00000000 → 0（检验和）
01010100 01000101 → 数据
01010011 01010100 → 数据
01001001 01001110 → 数据
01000111 00000000 → 数据和 0（填充）
10010110 11101101 → 求和得出的结果
01101001 00010010 → 检验和
153.19.8.104
171.3.14.11
12 字节
伪首部
8 字节
UDP 首部
7 字节
数据
填充
按二进制反码运算求和
将得出的结果求反码
全 0 17 15
1087 13
15 全 0
数据 数据 数据 数据
数据 数据 数据 全 0
UDP的检验和是把首部和数据部分一起都检验。

## Slide 30: 5.3 传输控制协议 TCP 概述
5.3.1 TCP 最主要的特点
5.3.2 TCP 的连接

## Slide 31: 5.3.1 TCP 最主要的特点
TCP 是面向连接的运输层协议。
每一条 TCP 连接只能有两个端点 (endpoint)，每一条 TCP 连接只能是点对点的（一对一）。
TCP 提供可靠交付的服务。
TCP 提供全双工通信。
面向字节流
  TCP 中的“流”(stream)指的是流入或流出进程的字节序列。
  “面向字节流”的含义是：虽然应用程序和 TCP 的交互是一次一个数据块，但 TCP 把应用程序交下来的数据看成仅仅是一连串无结构的字节流。

## Slide 32: TCP 面向流的概念
TCP 接收方应用程序收到的字节流必须和发送方应用程序发出的字节流完全一样。

## Slide 33: TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送 TCP 报文段
发送方
接收方
把字节写入
发送缓存
从接收缓存
读取字节
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
15
14
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
加上 TCP 首部
构成 TCP 报文段
TCP
TCP
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接

## Slide 34: TCP 面向流的概念
7
6
8
H


发送方
接收方
应用进程
应用进程
1
2
3
0
18
17
16
19
20
21
4
5
13
12
11
H
10
9
H
TCP发送缓存
TCP组装接收
字节流
字节流
H
表示 TCP 报文段的首部
x
表示序号为 x 的数据字节
TCP 连接
15
14
TCP发送缓存
22
23
24
字节流分配器
毫米波
可见光
乱序

## Slide 35: TCP 面向流的概念

端口
…
TCP
…
TCP
接收缓存
发送缓存
报文段
…
报文段
报文段
端口
发送端
接收端
向发送缓存
写入数据块
从接收缓存
读取数据块
应用进程
应用进程

TCP 不关心应用进程一次把多长的报文发送到 TCP 缓存。
TCP 对连续的字节流进行分段，形成 TCP 报文段。

## Slide 36: 注 意
TCP 根据对方给出的窗口值和当前网络拥塞的程度来决定一个报文段应包含多少个字节（UDP 发送的报文长度是应用进程给出的）。
TCP 可把太长的数据块划分短一些再传送。
TCP 也可等待积累有足够多的字节后再构成报文段发送出去。

## Slide 37: 5.3.2 TCP 的连接
TCP 连接的端点不是主机，不是主机的IP 地址，也不是运输层的协议端口。TCP 连接的端点叫做套接字 (socket) 或插口。
端口号拼接到 IP 地址即构成了套接字。

## Slide 38: 套接字 (socket)
TCP 连接 ::= {socket1, socket2}
= {(IP1: port1)，(IP2: port2)}
套接字 socket = (IP地址 : 端口号)
每一条 TCP 连接唯一地被通信两端的两个端点（即两个套接字）所确定。即：

## Slide 39: 5.4 可靠传输的工作原理
5.4.1 停止等待协议
5.4.2 连续 ARQ 协议

## Slide 40: 理想的传输条件特点
理想的传输条件有以下两个特点：
  (1) 传输信道不产生差错。
  (2) 不管发送方以多快的速度发送数据，接收方总是来得及处理收到的数据。
在这样的理想传输条件下，不需要采取任何措施就能够实现可靠传输。然而实际的网络都不具备以上两个理想条件。必须使用一些可靠传输协议，在不可靠的传输信道实现可靠传输。

## Slide 41: 5.4.1 停止等待协议
“停止等待”就是每发送完一个分组就停止发送，等待对方的确认。在收到确认后再发送下一个分组。
全双工通信的双方既是发送方也是接收方。
为了讨论问题的方便，我们仅考虑 A 发送数据而 B 接收数据并发送确认。因此 A 叫做发送方，而 B 叫做接收方。

## Slide 42: 1. 无差错情况
A 发送分组 M1，发完就暂停发送，等待 B 的确认 (ACK)。B 收到了 M1 向 A 发送 ACK。A 在收到了对 M1 的确认后，就再发送下一个分组 M2。
A
B
M1
M2
ACK 1
ACK 2
停止发送，等待 ACK
收到 ACK，继续发送
确认 M1
确认 M2
时间
时间

## Slide 43: 2. 出现差错
在接收方 B 会出现两种情况：
  B 接收 M1 时检测出了差错，就丢弃 M1，其他什么也不做（不通知 A 收到有差错的分组）。
  M1 在传输过程中丢失了，这时 B 当然什么都不知道，也什么都不做。
在这两种情况下，B 都不会发送任何信息。
如何保证 B 正确收到了 M1 呢？
解决方法：超时重传
  A 为每一个已发送的分组都设置了一个超时计时器。
  A 只要在超时计时器到期之前收到了相应的确认，就撤销该超时计时器，继续发送下一个分组 M2 。

## Slide 44: 2. 出现差错
分组错误
A
B
M1
M1
ACK 1
丢弃
超时重发
tout
A
B
M1
M1
分组丢失
ACK 1
超时重发
tout

## Slide 45: 3. 确认丢失和确认迟到
确认丢失
  若 B 所发送的对 M1 的确认丢失了，那么 A 在设定的超时重传时间内不能收到确认，但 A 并无法知道：是自己发送的分组出错、丢失了，或者 是 B 发送的确认丢失了。因此 A 在超时计时器到期后就要重传 M1。
  假定 B 又收到了重传的分组 M1。这时 B 应采取两个行动：
    第一，丢弃这个重复的分组 M1，不向上层交付。
    第二，向 A 发送确认。不能认为已经发送过确认就不再发送，因为 A 之所以重传 M1 就表示 A 没有收到对 M1 的确认。

## Slide 46: 3. 确认丢失和确认迟到
确认迟到
  传输过程中没有出现差错，但 B 对分组 M1 的确认迟到了。
  A 会收到重复的确认。对重复的确认的处理很简单：收下后就丢弃。
  B 仍然会收到重复的 M1，并且同样要丢弃重复的 M1，并重传确认分组。

## Slide 47: 3. 确认丢失和确认迟到
A
B
M1
M1
确认丢失
ACK 1
超时重发
tout
ACK 1
A
B
M1
M1
确认迟到
ACK 1
超时重发
tout
M2
收下，
重复的，
丢弃
ACK 1
重复的，
丢弃

## Slide 48: 自动重传请求 ARQ
通常 A 最终总是可以收到对所有发出的分组的确认。如果 A 不断重传分组但总是收不到确认，就说明通信线路太差，不能进行通信。
像上述的这种可靠传输协议常称为自动重传请求 ARQ (Automatic Repeat reQuest)。意思是重传的请求是自动进行的，接收方不需要请求发送方重传某个出错的分组。

## Slide 49: 4. 信道利用率
TD
RTT
A
TD + RTT + TA
B
分组
确认
t
t
分组
确认
信道利用率
停止等待协议的信道利用率太低
停止等待协议的优点是简单，缺点是信道利用率太低。

## Slide 50: 流水线传输
为了提高传输效率，发送方可以不使用低效率的停止等待协议，而是采用流水线传输。
流水线传输就是发送方可连续发送多个分组，不必每发完一个分组就停顿下来等待对方的确认。这样可使信道上一直有数据不间断地传送。

## Slide 51: 流水线传输
B
分组
t
t
A
ACK
由于信道上一直有数据不间断地传送，这种传输方式可获得很高的信道利用率。
流水线传输可提高信道利用率

## Slide 52: 5.4.2 连续 ARQ 协议
发送方维持的发送窗口，它的意义是：位于发送窗口内的分组都可连续发送出去，而不需要等待对方的确认。这样，信道利用率就提高了。
连续 ARQ 协议规定，发送方每收到一个确认，就把发送窗口向前滑动一个分组的位置。

## Slide 53: 5.4.2 连续ARQ协议
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
(a) 发送方维持发送窗口（发送窗口是 5）
发送窗口
(b) 收到一个确认后发送窗口向前滑动
向前
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
发送窗口
连续 ARQ 协议的工作原理

## Slide 54: 累积确认
接收方一般采用累积确认的方式。即不必对收到的分组逐个发送确认，而是对按序到达的最后一个分组发送确认，这样就表示：到这个分组为止的所有分组都已正确收到了。
优点：容易实现，即使确认丢失也不必重传。
缺点：不能向发送方反映出接收方已经正确收到的所有分组的信息。

## Slide 55: Go-back-N（回退 N）
如果发送方发送了前 5 个分组，而中间的第 3 个分组丢失了。这时接收方只能对前两个分组发出确认。发送方无法知道后面三个分组的下落，而只好把后面的三个分组都再重传一次。
这就叫做 Go-back-N（回退 N），表示需要再退回来重传已发送过的 N 个分组。
可见当通信线路质量不好时，连续 ARQ 协议会带来负面的影响。

## Slide 56: 5.5 TCP 报文段的首部格式
一个 TCP 报文段分为首部和数据两部分，而 TCP 的全部功能都体现在它首部中各字段的作用。
TCP 报文段首部的前 20 个字节是固定的，后面有 4n 字节是根据需要而增加的选项 (n 是整数)。因此 TCP 首部的最小长度是 20 字节。

## Slide 57
TCP
首部
20 字节的
固定首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
32 位
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
TCP 数据部分
TCP 首部
TCP 报文段
IP数据报的 数据部分
IP 首部
发送在前
TCP 报文段的首部格式

## Slide 58
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充
源端口和目的端口字段——各占 2 字节。端口是运输层与应用层的服务接口。运输层的复用和分用功能都要通过端口才能实现。

## Slide 59
序号字段——占 4 字节。TCP 连接中传送的数据流中的每一个字节都编上一个序号。序号字段的值则指的是本报文段所发送的数据的第一个字节的序号。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 60
确认号字段——占 4 字节，是期望收到对方的下一个报文段的数据的第一个字节的序号。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 61: 窗口字段 —— 占 2 字节，用来让对方设置发送窗口的依据，单位为字节。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 62
检验和 —— 占 2 字节。检验和字段检验的范围包括首部和数据这两部分。在计算检验和时，要在 TCP 报文段的前面加上 12 字节的伪首部。
TCP首部
20
字节
固定
首部
目 的 端 口
数据
偏移
检 验 和
选 项 （长 度 可 变）
源 端 口
序 号
紧 急 指 针
窗 口
确 认 号
保 留
F
I
N
S
Y
N
R
S
T
P
S
H
A
C
K
U
R
G
位 0 8 16 24 31
填 充

## Slide 63: 5.6 TCP 可靠传输的实现
5.6.1 超时重传时间的选择
5.6.2 选择确认 SACK

## Slide 64: 5.6.1 超时重传时间的选择
重传时间的选择是 TCP 最复杂的问题之一。

## Slide 65: 往返时延的方差很大
时间
数据链路层
运输层
T1
T2
T3
往返时间的
概率分布
由于 TCP 的下层是一个互联网环境，IP 数据报所选择的路由变化很大。因而运输层的往返时间 (RTT) 的方差也很大。

## Slide 66: TCP 超时重传时间设置
如果把超时重传时间设置得太短，就会引起很多报文段的不必要的重传，使网络负荷增大。
但若把超时重传时间设置得过长，则又使网络的空闲时间增大，降低了传输效率。
TCP 采用了一种自适应算法，它记录一个报文段发出的时间，以及收到相应的确认的时间。这两个时间之差就是报文段的往返时间 RTT。

## Slide 67: 加权平均往返时间
TCP 保留了 RTT 的一个加权平均往返时间 RTTS（这又称为平滑的往返时间）。
第一次测量到 RTT 样本时，RTTS 值就取为所测量到的 RTT 样本值。以后每测量到一个新的 RTT 样本，就按下式重新计算一次 RTTS：
式中，0    1。若  很接近于零，表示 RTT 值更新较慢。若选择  接近于 1，则表示 RTT 值更新较快。
RFC 2988 推荐的  值为 1/8，即 0.125。
新的RTTS  (1  )  (旧的RTTS)
   (新的RTT样本)

## Slide 68: 往返时间 (RTT) 的测量相当复杂
TCP 报文段 1 没有收到确认。重传（即报文段 2）后，收到了确认报文段 ACK。
如何判定此确认报文段是对原来的报文段 1 的确认，还是对重传的报文段 2 的确认？
往返时间 RTT?
发送一个
TCP 报文段
超时重传
TCP 报文段
收到 ACK
时间
1
2
往返时间 RTT?
是对哪一个报文段
的确认？

## Slide 69: Karn 算法问题
在计算平均往返时间 RTT 时，只要报文段重传了，就不采用其往返时间样本。
但是，这又引起新的问题。当报文段的时延突然增大了很多时，在原来得出的重传时间内，不会收到确认报文段。于是就重传报文段。但不考虑重传的报文段的往返时间样本。这样，超时重传时间就一直无法更新。

## Slide 70: 修正的 Karn 算法
报文段每重传一次，就把 RTT 增大一些：
系数  的典型值是 2 。
当不再发生报文段的重传时，才根据报文段的往返时延更新平均往返时延 RTT 的数值。
新的 RTT    (旧的 RTT)

## Slide 71: 5.6.2 选择确认 SACK
问题：若收到的报文段无差错，只是未按序号，中间还缺少一些序号的数据，那么能否设法只传送缺少的数据而不重传已经正确到达接收方的数据？
答案是可以的。选择确认 SACK (Selective ACK) 就是一种可行的处理方法。

## Slide 72: 接收到的字节流序号不连续
1 1000 1501 3000 3501 4500
确认号 = 1001
L1 = 1501
L2 = 3501
R1 = 3001
R1 = 4501
…
…
连续的字节流
…
…
…
第一个字节块
第二个字节块
和前后字节不连续的每一个字节块都有两个边界：
第一个字节块的左边界 L1 = 1501，但右边界 R1 = 3001。左边界指出字节块的第一个字节的序号，但右边界减 1 才是字节块中的最后一个序号。
第二个字节块的左边界 L2 = 3501，而右边界 R2 = 4501。
TCP 的接收方在接收对方发送过来的数据字节流的序号不连续，结果就形成了一些不连续的字节块。

## Slide 73: 5.6.2 选择确认 SACK
接收方收到了和前面的字节流不连续的两个字节块。
如果这些字节的序号都在接收窗口之内，那么接收方就先收下这些数据，但要把这些信息准确地告诉发送方，使发送方不要再重复发送这些已收到的数据。

## Slide 74: RFC 2018 的规定
如果要使用选择确认，那么在建立 TCP 连接时，就要在 TCP 首部的选项中加上“允许 SACK”的选项，而双方必须都事先商定好。
由于首部选项的长度最多只有 40 字节，而指明一个边界就要用掉 4 字节，因此在选项中最多只能指明 4 个字节块的边界信息。

## Slide 75: 5.7 TCP 的流量控制
5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
5.7.2 TCP 的传输效率

## Slide 76: 5.7.1 利用滑动窗口实现流量控制
一般说来，我们总是希望数据传输得更快一些。但如果发送方把数据发送得过快，接收方就可能来不及接收，这就会造成数据的丢失。
流量控制 (flow control) 就是让发送方的发送速率不要太快，既要让接收方来得及接收，也不要使网络发生拥塞。
利用滑动窗口机制可以很方便地在 TCP 连接上实现流量控制。

## Slide 77: 利用可变窗口进行流量控制举例
seq = 1, DATA
seq = 201, DATA
seq = 401, DATA
seq = 301, DATA
seq = 101, DATA
seq = 201, DATA
seq = 501, DATA
ACK = 1, ack = 201, rwnd = 300
ACK = 1, ack = 601, rwnd = 0
ACK = 1, ack = 501, rwnd = 100
A
B
允许 A 发送序号 201 至 500 共 300 字节
A 发送了序号 101 至 200，还能发送 200 字节
A 发送了序号 301 至 400，还能再发送 100 字节新数据
A 发送了序号 1 至 100，还能发送 300 字节
A 发送了序号 401 至 500，不能再发送新数据了
A 超时重传旧的数据，但不能发送新的数据
允许 A 发送序号 501 至 600 共 100 字节
A 发送了序号 501 至 600，不能再发送了
不允许 A 再发送（到序号 600 为止的数据都收到了）
丢失！
A 向 B 发送数据。在连接建立时，B 告诉 A：
“我的接收窗口 rwnd = 400（字节）”。

## Slide 78: 可能发生死锁
B 向 A 发送了零窗口的报文段。
之后B 的接收缓存又有了一些存储空间。于是 B 向 A 发送了 rwnd = 400 的报文段。
但这个报文段在传送过程中丢失了。A 一直等待收到 B 发送的非零窗口的通知，而 B 也一直等待 A 发送的数据。
如果没有其他措施，这种互相等待的死锁局面将一直延续下去。
为了解决这个问题，TCP 为每一个连接设有一个持续计时器 (persistence timer)。

## Slide 79: 持续计时器
只要 TCP 连接的一方收到对方的零窗口通知，就启动该持续计时器。
若持续计时器设置的时间到期，就发送一个零窗口探测报文段（仅携带 1 字节的数据），而对方就在确认这个探测报文段时给出了现在的窗口值。
若窗口仍然是零，则收到这个报文段的一方就重新设置持续计时器。
若窗口不是零，则死锁的僵局就可以打破了。

## Slide 80: 5.7.2 必须考虑传输效率
可以用不同的机制来控制 TCP 报文段的发送时机:
  第一种机制是 TCP 维持一个变量，它等于最大报文段长度 MSS。只要缓存中存放的数据达到 MSS 字节时，就组装成一个 TCP 报文段发送出去。
  第二种机制是由发送方的应用进程指明要求发送报文段，即 TCP 支持的推送 (push)操作。
  第三种机制是发送方的一个计时器期限到了，这时就把当前已有的缓存数据装入报文段发送出去。
如何控制 TCP 发送报文段的时机仍然是一个较为复杂的问题。

## Slide 81: 发送方糊涂窗口综合症
发送方 TCP 每次接收到一字节的数据后就发送。
这样，发送一个字节需要形成 41 字节长的 IP 数据报。若接收方确认，就需回送一个ACK。效率很低。
解决方法：使用 Nagle 算法。

## Slide 82: Nagle算法
若发送应用进程把要发送的数据逐个字节地送到 TCP 的发送缓存，则发送方就把第一个数据字节先发送出去，把后面到达的数据字节都缓存起来。
当发送方收到对第一个数据字符的确认后，再把发送缓存中的所有数据组装成一个报文段发送出去，同时继续对随后到达的数据进行缓存。
只有在收到对前一个报文段的确认后才继续发送下一个报文段。
当到达的数据已达到报文段的最大长度时，就立即发送。

## Slide 83: 接收方糊涂窗口综合症
接收方的应用进程每次只读取一个字节，于是接收方又发送窗口大小为一个字节的更新报文，发送方应邀发送一个字节的数据（发送的 IP 数据报是 41 字节长），于是接收窗口又满了，如此循环往复。
解决方法：让接收方等待一段时间，使得或者接收缓存已有足够空间容纳一个最长的报文段，或者等到接收缓存已有一半空闲的空间。只要出现这两种情况之一，接收方就发出确认报文，并向发送方通知当前的窗口大小。

## Slide 84: 5.8 TCP 的拥塞控制
5.8.1 拥塞控制的一般原理
5.8.2 TCP 的拥塞控制方法

## Slide 85: 5.8.1 拥塞控制的一般原理
在某段时间，若对网络中某资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络的性能就要变坏。这种现象称为拥塞 (congestion)。
出现拥塞的原因：
∑对资源需求 > 可用资源

## Slide 86: 增加资源能解决拥塞吗？
不能。在许多情况下，不但不能解决拥塞问题，而且还可能使网络的性能更坏。
网络拥塞往往是由许多因素引起的。例如：
  如果一个路由器没有足够的缓存空间，它就会丢弃新到的分组。发送方又会重传这一分组，甚至可能还要重传多次。
  增大缓存，但未提高输出链路的容量和处理机的速度，排队等待时间将会大大增加，引起大量超时重传，解决不了网络拥塞。

## Slide 87: 拥塞控制与流量控制的区别
拥塞控制就是防止过多的数据注入到网络中，使网络中的路由器或链路不致过载。
拥塞控制是一个全局性的过程，涉及到所有的主机、所有的路由器，以及与降低网络传输性能有关的所有因素。

## Slide 88: 拥塞控制与流量控制的区别
流量控制往往指点对点通信量的控制，是个端到端的问题（接收端控制发送端）。
流量控制所要做的就是抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接收。

## Slide 89: 拥塞控制所起的作用
提供的负载
吞吐量
理想的拥塞控制
实际的拥塞控制
0
死锁（吞吐量 = 0）
无拥塞控制
拥塞
轻度
拥塞

## Slide 90: 开环控制和闭环控制
开环控制方法就是在设计网络时事先将有关发生拥塞的因素考虑周到，力求网络在工作时不产生拥塞。
闭环控制方法是基于反馈环路的概念。属于闭环控制的有以下几种措施：
  (1) 监测网络系统以便检测到拥塞在何时、何处发生。
  (2) 将拥塞发生的信息传送到可采取行动的地方。
  (3) 调整网络系统的运行以解决出现的问题。

## Slide 91: 监测网络的拥塞的指标
主要指标有：
  由于缺少缓存空间而被丢弃的分组的百分数；
  平均队列长度；
  超时重传的分组数；
  平均分组时延；
  分组时延的标准差，等等。
上述这些指标的上升都标志着拥塞的增长。

## Slide 92: 5.8.2 TCP 的拥塞控制方法
TCP 采用基于窗口的方法进行拥塞控制。该方法属于闭环控制方法。
TCP发送方维持一个拥塞窗口 CWND (Congestion Window)
  拥塞窗口的大小取决于网络的拥塞程度，并且动态地在变化。
  发送端利用拥塞窗口根据网络的拥塞情况调整发送的数据量。
  所以，发送窗口大小不仅取决于接收方公告的接收窗口，还取决于网络的拥塞状况，所以真正的发送窗口值为：
真正的发送窗口值 = min(公告窗口值，拥塞窗口值)

## Slide 93: 控制拥塞窗口的基本原则
网络没有出现拥塞，拥塞窗口就可以再增大一些，以便把更多的分组发送出去，这样就可以提高网络的利用率。
网络出现拥塞或有可能出现拥塞，就必须把拥塞窗口减小一些，以减少注入到网络中的分组数，以便缓解网络出现的拥塞。

## Slide 94: 如何判断拥塞？
重传定时器超时
  现在通信线路的传输质量一般都很好，因传输出差错而丢弃分组的概率是很小的（远小于 1 %）。只要出现了超时，就可以猜想网络出现了拥塞。
收到三个相同（重复）的 ACK
  个别报文段会在网络中丢失，预示可能会出现拥塞（实际未发生拥塞），因此可以尽快采取控制措施，避免拥塞。

## Slide 95: TCP拥塞控制算法
四种（ RFC 5681） ：
  慢开始 (slow-start)
  拥塞避免 (congestion avoidance)
  快重传 (fast retransmit)
  快恢复 (fast recovery)

## Slide 96: 慢开始 (Slow start)
算法的思路：由小到大逐渐增大拥塞窗口数值。
初始拥塞窗口 cwnd 设置：
  不超过2至4个发送方的最大报文段SMSS的数值。
拥塞窗口 cwnd 控制方法：在每收到一个对新的报文段的确认后，可以把拥塞窗口增加。

## Slide 97
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
发送 M2~M3
确认 M2~M3
发送 M4~M7
确认 M4~M7
cwnd = 1
cwnd = 2
cwnd = 4
发送 M8~M15
cwnd = 8
…
发送方每收到一个对新报文段的确认
（重传的不算在内）就使 cwnd 增加。
轮次 1
轮次 2
轮次 3
窗口大小按指数增加，不慢！
每经过一个传输轮次，拥塞窗口就加倍。

## Slide 98: 传输轮次
使用慢开始算法后，每经过一个传输轮次 (transmission round)，拥塞窗口 cwnd 就加倍。
一个传输轮次所经历的时间其实就是往返时间 RTT。
“传输轮次”更加强调：把拥塞窗口 cwnd 所允许发送的报文段都连续发送出去，并收到了对已发送的最后一个字节的确认。
例如，拥塞窗口 cwnd = 4，这时的往返时间 RTT 就是发送方连续发送 4 个报文段，并收到这 4 个报文段的确认，总共经历的时间。

## Slide 99: 拥塞避免算法
思路：让拥塞窗口 cwnd 缓慢地增大，即每经过一个往返时间 RTT 就把发送方的拥塞窗口 cwnd 加 1，而不是加倍，使拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长。
因此在拥塞避免阶段就有“加法增大” (Additive Increase) 的特点。这表明在拥塞避免阶段，拥塞窗口 cwnd 按线性规律缓慢增长，比慢开始算法的拥塞窗口增长速率缓慢得多。

## Slide 100: 当网络出现拥塞时
无论在慢开始阶段还是在拥塞避免阶段，只要发送方判断网络出现拥塞（重传定时器超时）：执行慢开始算法

## Slide 101
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
当 TCP 连接进行初始化时，将拥塞窗口置为 1。图中的窗口单位不使用字节而使用报文段。
慢开始门限的初始值设置为 16 个报文段，即
ssthresh = 16。
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
4
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



慢开始
慢开始

## Slide 102
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口 cwnd 增长到慢开始门限值ssthresh 时（图中的点，此时拥塞窗口cwnd = 16），就改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增长。

## Slide 103: 必须强调指出
“拥塞避免”并非指完全能够避免了拥塞。利用以上的措施要完全避免网络拥塞还是不可能的。
“拥塞避免”是说在拥塞避免阶段把拥塞窗口控制为按线性规律增长，使网络比较不容易出现拥塞。

## Slide 104
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口 cwnd = 24 时，网络出现了超时（图中的点），发送方判断为网络拥塞。于是调整门限值 ssthresh = cwnd / 2 = 12，同时设置拥塞窗口 cwnd = 1，进入慢开始阶段。

## Slide 105
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
按照慢开始算法，发送方每收到一个对新报文段的确认ACK，就把拥塞窗口值翻倍。
当拥塞窗口cwnd = ssthresh = 12时（图中的点，这是新的ssthresh值），改为执行拥塞避免算法，拥塞窗口按线性规律增大。

## Slide 106
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
当拥塞窗口cwnd = 16时（图中的点），出现了一个新的情况，就是发送方一连收到 3 个对同一个报文段的重复确认（图中记为3-ACK）。发送方改为执行快重传和快恢复算法。

## Slide 107: 快重传算法
发送方只要一连收到三个重复确认，就知道接收方确实没有收到报文段，因而应当立即进行重传（即“快重传”），这样就不会出现超时，发送方也不会误认为出现了网络拥塞。
使用快重传可以使整个网络的吞吐量提高约20%。
不难看出，快重传并非取消重传计时器，而是在某些情况下可更早地重传丢失的报文段。

## Slide 108
快重传举例
发送方
接收方
发送 M1
确认 M1
t
确认 M2
发送 M2
发送 M3
发送 M4
？
发送 M5
发送 M6
重复确认 M2
立即重传 M3
重复确认 M2
重复确认 M2
t
发送 M7
收到三个连续的
对 M2 的重复确认
立即重传 M3
丢失

## Slide 109: 快恢复算法
当发送端收到连续三个重复的确认时，由于发送方现在认为网络很可能没有发生拥塞，因此现在不执行慢开始算法，而是执行快恢复算法 FR (Fast Recovery) 算法。

## Slide 110
慢开始和拥塞避免算法的实现举例
超时
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
0
0
8
12
16
20
24
传输轮次
拥塞窗口 cwnd
3-ACK
TCP Reno
版本
ssthresh
的初始值
拥塞避免


24
拥塞避免
拥塞避免



4
因此，在图的点，发送方知道现在只是丢失了个别的报文段。于是不启动慢开始，而是执行快恢复算法。这时，发送方调整门限值ssthresh = cwnd / 2 = 8，同时设置拥塞窗口cwnd = ssthresh = 8（见图中的点），并开始执行拥塞避免算法。

## Slide 111: TCP拥塞控制流程图
连接建立
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = 1
ssthresh = cwnd / 2
cwnd = ssthresh
连接终止
慢开始
拥塞窗口 cwnd = 1
按指数规律增大
3 个重复
的 ACK
超时
cwnd  ssthresh
拥塞避免
3 个重复
的 ACK
超时
拥塞窗口 cwnd
按线性规律增大

## Slide 112: 5.9 TCP 的运输连接管理
5.9.1 TCP 的连接建立
5.9.2 TCP 的连接释放

## Slide 113: 运输连接的三个阶段
TCP 是面向连接的协议。
运输连接有三个阶段：
  连接建立
  数据传送
  连接释放
运输连接的管理就是使运输连接的建立和释放都能正常地进行。

## Slide 114: TCP 连接建立过程中要解决的三个问题
(1) 要使每一方能够确知对方的存在。
(2) 要允许双方协商一些参数（如最大窗口值、是否使用窗口扩大选项和时间戳选项以及服务质量等）。
(3) 能够对运输实体资源（如缓存大小、连接表中的项目等）进行分配。

## Slide 115: 客户服务器方式
TCP连接的建立采用客户服务器方式。
主动发起连接建立的应用进程叫做客户(client)，
被动等待连接建立的应用进程叫做服务器(server)。

## Slide 116: 5.9.1 TCP 的连接建立
TCP 建立连接的过程叫做握手。
握手需要在客户和服务器之间交换三个 TCP 报文段。称之为三报文握手。
采用三报文握手主要是为了防止已失效的连接请求报文段突然又传送到了，因而产生错误。

## Slide 117
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
A 的 TCP 向 B 发出连接请求报文段，其首部中的
同步位 SYN = 1，并选择序号 seq = x，表明传送
数据时的第一个数据字节的序号是 x。
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 118
SYN = 1, seq = x
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到连接请求报文段后，如同意，则
发回确认。
B 在确认报文段中应使 SYN = 1，使 ACK = 1，
其确认号ack = x  1，自己选择的序号 seq = y。
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 119
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
A 收到此报文段后向 B 给出确认，其 ACK = 1，
确认号 ack = y  1。
A 的 TCP 通知上层应用进程，连接已经建立。

## Slide 120
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
B 的 TCP 收到主机 A 的确认后，也通知其上层
应用进程：TCP 连接已经建立。

## Slide 121
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
SYN-
RCVD
LISTEN
ESTAB-
LISHED
采用三报文握手建立 TCP 连接的各状态
SYN = 1, seq = x
ACK = 1, seq = x + 1, ack = y  1
CLOSED
CLOSED
数据传送
主动打开
被动打开
A
B
客户
服务器
SYN = 1, ACK = 1, seq = y, ack= x  1
TCP 的连接建立：采用三报文握手

## Slide 122: 5.9.2 TCP 的连接释放
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
TCP 连接释放过程是四报文握手。

## Slide 123
FIN = 1, seq = u
主动关闭
数据传送
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
5.9.2 TCP 的连接释放
数据传输结束后，通信的双方都可释放连接。
现在 A 的应用进程先向其 TCP 发出连接释放
报文段，并停止再发送数据，主动关闭 TCP
连接。
A 把连接释放报文段首部的 FIN = 1，其序号
seq = u，等待 B 的确认。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 124
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
主动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
B 发出确认，确认号 ack = u  1，
而这个报文段自己的序号 seq = v。
TCP 服务器进程通知高层应用进程。
从 A 到 B 这个方向的连接就释放了，TCP 连接
处于半关闭状态。B 若发送数据，A 仍要接收。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 125
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
若 B 已经没有要向 A 发送的数据，
其应用进程就通知 TCP 释放连接。
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 126
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
A 收到连接释放报文段后，必须发出确认。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手

## Slide 127
FIN = 1, seq = u
ACK = 1, seq = v, ack= u  1
FIN = 1, ACK = 1, seq = w, ack= u  1
主动关闭
被动关闭
数据传送
通知
应用
进程
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
A
B
客户
服务器
数据传送
在确认报文段中 ACK = 1，确认号 ack  w  1，
自己的序号 seq = u + 1。
ACK = 1, seq = u + 1, ack = w  1
TCP 的连接释放：采用四报文握手